## Slide 1: تقرير مشروع SMART PLANT
اعداد الطلاب:
عبدالرحمن الكنعان
وليد الحربي
عايض العوجان
أسامة اليحيى
عبدالله السندي
عبدالله الميمان
اشراف الدكتور:
عبدالله العجلان
هندسة أنظمة الشبكات التطبيقية
عبدالله الكنعان

## Slide 2: فهرس
الفهرس.
المقدمة.
اهداف المشروع.
تصميم المشروع.
الGPIO المستخدمة.
الأدوات المستخدمة.
تعريف الأدوات.
صورة العملي.
طريقة التوصيل.
نتائج المشروع.
الخلاصة.
الخاتمة.

## Slide 3: اهداء
أود أن أهدي هذا البحث لوالديّ العزيزين اللذين قدما لي كل الدعم والتشجيع طوال مسيرتي الدراسية. لقد كانوا دائمًا مصدر إلهامي وتحفيزي للاستمرار في السعي نحو تحقيق أهدافي. كما أود أن أعبر عن امتناني العميق للدكتور [اسم الدكتور] على توجيهاته القيمة ودعمه المستمر لي خلال إعداد هذا البحث. لقد ساعدني برؤيته الواسعة ومعرفته العميقة في هذا المجال. هذا الإنجاز ما هو إلا نتيجة لجهودهم جميعًا، وأتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظنهم.

## Slide 4: المقدمة
تعد النباتات من أهم الكائنات التي تعتمد عليها الحياة البشرية، سواء من ناحية الغذاء أو البيئة. مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، أصبح من الممكن تسخير التقنيات الحديثة في تحسين طرق العناية بالنباتات، خاصة في البيئات المنزلية أو الصناعية. يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام "النبتة الذكية" الذي يمكن من مراقبة الظروف البيئية للنباتات والتحكم فيها تلقائيًا باستخدام مستشعرات وأدوات إلكترونية مثل Arduino وESP8266. يتيح هذا النظام للمستخدمين متابعة حالة النباتات عن بُعد عبر تطبيق متصل بالنظام، مما يجعل من السهل الاعتناء بها دون الحاجة إلى التدخل اليدوي المستمر.

## Slide 5: اهداف المشروع
تحسين كفاءة استخدام المياه.
تعزيز الإنتاجية الزراعية.
تقليل التكاليف التشغيلية.
دعم الاستدامة البيئية.
تسهيل عملية الري.
تشجيع استخدام التكنولوجيا في الزراعة.

## Slide 6: نبذة عن المشروع
المشروع هو نظام ري ذكي يستخدم تقنيات Firebase وArduino ESP8266 لجمع بيانات البيئة مثل درجة الحرارة، الرطوبة، ورطوبة التربة، والتحكم في تشغيل مضخة الماء بناءً على تلك البيانات. تم تطوير النظام باستخدام مشروع مفتوح المصدر متوفر على .GitHub
Link : https://github.com/Alhababi-Academy/simple_irrigation_system

## Slide 7: تصميم المشروع
يعتمد تصميم مشروع "النبتة الذكية" على استخدام عدة مستشعرات وأجهزة للتحكم في بيئة النبات. تتضمن هذه المستشعرات مستشعر الرطوبة الذي يقيس مستوى الرطوبة في التربة، ومستشعر درجة الحرارة الذي يراقب الظروف الحرارية للنباتات. يتم توصيل هذه المستشعرات بوحدة التحكم (Arduino) التي تقوم بمعالجة البيانات واتخاذ القرارات المناسبة مثل تشغيل مضخة المياه إذا كانت التربة جافة. يتم إرسال هذه البيانات أيضًا إلى تطبيق الهاتف المحمول عبر وحدة ESP8266، مما يسمح للمستخدم بمراقبة حالة النبات من أي مكان.

## Slide 8: طريقة توصيل نظام الري باستخدام Arduino:
قم بتوصيلArduino مع البردبورد لتثبيت المكونات بشكل مرتب.
وصل مستشعر رطوبة التربة بأحد مداخل Arduino التناظريةAnalog Pins عبر أسلاك التوصيل Jumper Wires لقياس مستوى الرطوبة.
اربط الريلاي بأحد المخارج الرقمية Digital Pins في Arduino، مع التأكد من توصيله بمضخة المياه.
قم بتوصيل مضخة المياه مع الريلاي ووفر مصدر طاقة مناسب لها.
وصل DHT11 بأحد المخارج الرقمية فيArduino لقراءة درجة الحرارة والرطوبة المحيطة.
اربط وحدة ESP8266 بـ Arduino باستخدام المنافذ الرقمية أو منفذUART لتفعيل الاتصال اللاسلكي.
استخدم أسلاك التوصيل Jumper Wires لتوصيل جميع الأجزاء بالبردبورد وتنظيمها لتسهيل العمل والتعديلات.
تأكد من توصيل مصدر طاقة مناسب لتشغيل النظام بالكامل، مع مراعاة متطلبات الجهد لكل مكون.

## Slide 9: GPIO المستخدم
تستخدم وحدة التحكم GPIO (General Purpose Input/Output) لتوصيل المستشعرات والأدوات المختلفة. يتضمن ذلك توصيل مستشعر الرطوبة (Soil Moisture Sensor)، ومستشعر درجة الحرارة (DHT11)، بالإضافة إلى مضخة المياه، والتي يتم تشغيلها عند الحاجة لري النبات.

## Slide 10: المدخلات والمخرجات في المشروع
المدخلات:
المدخلات التناظرية Analog Inputs
  حساسات رطوبة التربة التي تعطي قراءات تعتمد على مستوى الرطوبة.
  يتم توصيلها إلى المنفذ A0 في ESP8266
المدخلات الرقمية Digital Inputs
  حساسات مثل DHT11 التي تعطي بيانات رقمية.
  يتم توصيلها إلى المنافذ الرقمية مثل D1

## Slide 11: المدخلات والمخرجات في المشروع
المخرجات:
المخرجات الرقمية Digital Outputs
  التحكم في الريلي لتشغيل أو إيقاف المضخة.
  يتم استخدام المنفذ D3 لإرسال إشارة تشغيل/إيقاف.
البيانات المرسلة إلى Firebase:
  درجة الحرارة.
  الرطوبة.
  رطوبة التربة.
  حالة المضخة.
  إعدادات التحكم (يدوي أو تلقائي).

## Slide 12: نتائج مشروع نظام الري الذكي باستخدام Arduino:
تمكن المشروع من إنشاء نظام ري ذكي يعمل بكفاءة عالية، حيث يتم تشغيل مضخة المياه تلقائيًا وفقًا لقراءات مستشعر رطوبة التربة، مما أسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر مع ضمان ري التربة عند الحاجة فقط. إضافةً إلى ذلك، وفّر مستشعر DHT11 بيانات عن الظروف البيئية المحيطة مثل درجة الحرارة والرطوبة، مما يدعم تحسين إدارة الزراعة بفعالية. كما ساعدت وحدة ESP8266 في تمكين التحكم اللاسلكي ومراقبة النظام عن بُعد عبر شبكة Wi-Fi باستخدام الهاتف الذكي أو الحاسوب، ما أضاف مرونة وسهولة في الاستخدام. ساهم الريلاي في التحكم الدقيق بمضخة المياه، بينما سهّلت البردبورد عملية تنظيم التوصيلات وتجميع المكونات، مما جعل النظام مرنًا وقابلاً للتعديل. من خلال تكامل هذه المكونات، نجح المشروع في تحقيق أهدافه بأتمتة الري وتوفير الوقت والجهد، ليصبح حلاً عمليًا ومستدامًا يلائم احتياجات الزراعة الحديثة ويوفر الموارد بكفاءة عالية.

## Slide 13: تحليل نتائج مشروع نظام الري الذكي باستخدام Arduino:
حقق المشروع كفاءة ملحوظة في استخدام المياه من خلال ري التربة بناءً على احتياجاتها الفعلية، حيث ساهم مستشعر رطوبة التربة في تقليل الهدر وضمان ري دقيق. عمل التكامل بين Arduino والريلاي ومضخة المياه على تشغيل النظام تلقائيًا، مما قلل من الحاجة للتدخل البشري وساهم في استمرارية الأداء. كما أضاف مستشعر DHT11 ميزة قياس درجة الحرارة والرطوبة المحيطة، مما يساعد على تحسين إدارة الزراعة وفقًا للظروف البيئية. أتاح استخدام وحدة ESP8266 التحكم اللاسلكي بالنظام ومراقبته عن بعد، مما زاد من مرونة الاستخدام وسهولة التطبيق. ساعدت البردبورد وأسلاك التوصيل في إنشاء تصميم منظم وقابل للتعديل، مما يجعل النظام مناسبًا للاستخدام الحالي والتطوير المستقبلي. أثبت المشروع أنه حل عملي وفعال لتحسين أنظمة الري بطرق مستدامة.

## Slide 14: مقدمة عن Firebase

## Slide 15: Firebase
Firebase هي منصة شاملة لتطوير التطبيقات مقدمة من Google، توفر للمطورين الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات قوية ومبتكرة. تأسست Firebase في البداية كمنصة لتطبيقات الهواتف الذكية لكنها تطورت لتشمل تطوير التطبيقات عبر جميع المنصات. من أهم مزاياها: قاعدة بيانات في الوقت الفعلي: تتيح للمطورين تحديث البيانات ومزامنتها بين المستخدمين في الوقت الحقيقي. التعلم الآلي: تقديم ميزات التعلم الآلي بفضل Firebase ML Kit.سهولة التكامل: توفر واجهات برمجة تطبيقات APIs سهلة وموثوقة. دعم متعدد الأنظمة: يمكن استخدام Firebase على أنظمة تشغيل Android وiOS وWeb

## Slide 16: التقنيات المستخدمة في Firebase
Firebase يعتمد على مجموعة من التقنيات المبتكرة لضمان الأداء الفعال، ومنها:
:Cloud Firestore قاعدة بيانات سحابية مُدارة بالكامل تتميز بالقابلية للتوسع وسرعة الأداء.
:Firebase Authentication يُمكن للمطورين من إنشاء عمليات تسجيل دخول سلسة وآمنة للمستخدمين.
Realtime Database قاعدة بيانات في الوقت الفعلي تتيح للمطورين مزامنة البيانات بين المستخدمين بشكل فوري. تعمل على تحسين تجربة المستخدمين من خلال التحديث المباشر للتطبيقات دون الحاجة إلى تحديث الصفحة يدويًا.

## Slide 17: لماذا اخترنا Firebase
Firebase يوفر ميزات تجعل تطوير التطبيق أكثر كفاءة. الأسباب الرئيسية لاختيارنا:
التزامن في الوقت الفعلي: دعم المشاريع التي تتطلب تحديثات فورية مثل التطبيقات التفاعلية.
سهولة التطوير: توفير أدوات جاهزة تقلل من الوقت والجهد المطلوبين.
دعم مجاني ومتميز: توفير خطة مجانية للمشاريع الصغيرة مع خيارات ترقية مرنة.
التوسع التلقائي: إدارة الحمل الثقيل تلقائيًا في حالة زيادة المستخدمين.
الدمج مع خدمات Google: الاستفادة من قوة البنية التحتية لشركة .Google

## Slide 18: مقدمة عن Arduino
Arduino هي منصة إلكترونية مفتوحة المصدر تم إنشاؤها لجعل الإلكترونيات والبرمجة سهلة الوصول للجميع. بعض مميزاتها:
اللوحات المتنوعة: مثل Arduino Uno Arduino Nano وArduino Mega
واجهة برمجة سهلة: استخدام لغة البرمجة C++ مع مكتبات جاهزة.
مجموعة ضخمة من المستشعرات: مستشعرات الحرارة، الرطوبة، الحركة، وغيرها.
إمكانية التوسع: يمكن دمجها بسهولة مع مكونات خارجية مثل محركات وأجهزة اتصال لاسلكية.

## Slide 19: لماذا اخترنا Arduino
Arduino يعتبر خيارًا مثاليًا لمشروعنا بسبب:
المرونة: يمكن برمجته وتوصيله بمختلف الأجهزة والمستشعرات.
مجتمع واسع: مكتبات ودعم من مجتمع عالمي يساعد في حل المشكلات.
التكلفة المنخفضة: خيار اقتصادي مقارنة بالمنصات الأخرى.
سهولة الاستخدام: مناسب للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

## Slide 20: تطبيق Firebase في المشروع
في هذا المشروع، يتم استخدام Firebase لإدارة البيانات وتنظيمها:
مصادقة المستخدمين: التحقق من هوية المستخدمين بشكل آمن.
التخزين السحابي: حفظ البيانات التي يتم جمعها من المستشعرات.
مزامنة البيانات: توفير تحديثات في الوقت الحقيقي للمستخدمين.
التفاعل مع الواجهة الأمامية: تمكين التطبيقات من جلب وعرض البيانات مباشرة من .Firebase

## Slide 21: تطبيق Arduino في المشروع
Arduino يلعب دورًا مهمًا كجزء من نظامنا المدمج. يتم استخدامه لـ:
جمع البيانات: المستشعرات المتصلة بـ Arduino تجمع بيانات البيئة مثل الحرارة والرطوبة.
معالجة البيانات الأولية: يقوم Arduino بمعالجة البيانات قبل إرسالها.
إرسال البيانات إلى Firebase: إرسال البيانات إلى النظام السحابي لتخزينها وتحليلها.
تشغيل الأجهزة: التحكم بالمخرجات مثل المحركات أو الإشارات الضوئية.

## Slide 22: القطع المستخدمة
ESP8266
DHT11
Water Pumper
Relay
Breadboard
اسلاك توصيل

## Slide 23: القطع المستخدمة

## Slide 24: الأدوات ESP8266
    يعمل ESP8266 كمتحكم رئيسي في النظام. يقوم بجمع البيانات من المستشعرات (مثل درجة الحرارة والرطوبة)، ثم يرسلها عبر الواي فاي إلى منصة التحكم (مثل تطبيق على الهاتف أو خادم سحابي). كما يمكنه تلقي أوامر من الهاتف لتشغيل المضخة أو أي جهاز آخر متصل.

## Slide 25: DHT11
المستشعر DHT11هو المسؤول عن قياس درجة الحرارة والرطوبة في البيئة المحيطة. يتم توصيله باستخدام ثلاثة منافذ: VCC لتوصيل الطاقة (3.3V أو 5V من ESP8266)، GND لتوصيل الأرضي، وDATA لإرسال البيانات إلى منفذ رقمي (مثل D2) في ESP8266. يساعد هذا المستشعر في معرفة ظروف البيئة لتحديد ما إذا كانت النباتات تحتاج إلى ري.

## Slide 26: Water Pumper
مضخة المياه هي الجهاز الذي يضخ المياه إلى النباتات. يتم توصيلها بوحدة الريلاي للتحكم في تشغيلها أو إيقافها. يتم توصيل سلك الطاقة السالب الخاص بالمضخة بمنفذ COM (Common) في الريلاي، وسلك الطاقة الموجب بمنفذ NO (Normally Open)، مما يسمح للريلاي بتشغيل أو قطع التيار الكهربائي حسب أوامر ESP8266.

## Slide 27: Jumper Wires
أسلاك التوصيل هي الوسيلة التي تُستخدم لتوصيل جميع المكونات ببعضها البعض. يمكن أن تكون ذكر-ذكر (Male-to-Male)، أنثى-أنثى (Female-to-Female)، أو ذكر-أنثى (Male-to-Female)، حسب المنافذ المستخدمة في المكونات. يتم استخدامها لتوصيل المستشعرات، ESP8266، الريلاي، والمضخة عبر البردبورد بطريقة مرتبة وآمنة.

## Slide 28: Jumper Wires
البردبورد هو منصة توصيل مؤقتة تُستخدم لتركيب المكونات مثل ESP8266، DHT11، والريلاي بدون الحاجة إلى لحام. يتم توصيل المكونات عبر أسلاك توصيل ( Jumper Wires) باستخدام صفوف وأعمدة البردبورد، حيث تتيح تنظيم التوصيلات بشكل مرتب وسهل التعديل أثناء بناء النظام.

## Slide 29: Soil Moisture Sensor
مستشعر رطوبة التربة هو جهاز يُستخدم لقياس مستوى الرطوبة في التربة، مما يساعد على مراقبة حالة التربة ومعرفة ما إذا كانت بحاجة إلى ري. يتكون المستشعر عادة من مجسين (Probes) يتم إدخالهما في التربة لقياس المقاومة الكهربائية أو التوصيل بينهما، حيث تكون القراءة أعلى في التربة الجافة وأقل في التربة الرطبة. يتم توصيل مستشعر رطوبة التربة عبر منصات مثل البردبورد باستخدام أسلاك توصيل (Jumper Wires)، ويمكن استخدامه مع وحدات مثل Arduino أو ESP8266 لعرض البيانات أو تشغيل أنظمة ري تلقائية بناءً على مستوى الرطوبة.

## Slide 30: Relay
الريلاي هو مكون كهربائي يُستخدم لتشغيل أو إيقاف الأجهزة الكهربائية عبر إشارة كهربائية صغيرة. يعمل كوسيط بين دائرة التحكم ذات الجهد المنخفض، مثل Arduino، ودائرة التشغيل ذات الجهد العالي، مثل المضخات. يتصل عبر البردبورد بأسلاك توصيل، ويُستخدم في الأنظمة الذكية مثل تشغيل المضخات تلقائيًا بناءً على مستشعر رطوبة التربة.

## Slide 31: التوصيل

## Slide 32: توصيل القطع

## Slide 33: مرحلة التطوير

## Slide 34: قاعدة البيانات

## Slide 35: مرحلة التطوير
الاتصال بشبكة WiFi يتم إعداد اسم الشبكة وكلمة المرور داخل الكود باستخدام:
const char* ssid = “abdullah";
const char* password = “12345678";

## Slide 36: مرحلة التطوير
إعداد الاتصال مع Firebase
#define API_KEY "AIzaSyCpiuMquE1lVZhysN6iFOb8eNLKGLENBNw"
#define DATABASE_URL "simple-irrigation-system-default-rtdb.firebaseio.com/"

## Slide 37: مرحلة التطوير
يتم تسجيل الدخول إلى Firebase باستخدام:
Firebase.signUp(&config, &auth, "", "");

## Slide 38: مرحلة التطوير
قراءة بيانات الحساسات:
float temperature = dht.readTemperature();
float humidity = dht.readHumidity();

## Slide 39: مرحلة التطوير
قراءة رطوبة التربة باستخدام منفذ A0
soil_moisture = analogRead(moisture_pin);

## Slide 40: مرحلة التطوير
إدارة التحكم اليدوي والتلقائي: يتم استرداد حالة التحكم اليدوي أو التلقائي من Firebase
Firebase.RTDB.getBool(&fbdo, "plant/manual_control");
Firebase.RTDB.getBool(&fbdo, "plant/auto_control");

## Slide 41: مرحلة التطوير
رفع البيانات إلى Firebase: يتم رفع بيانات الحساسات وحالة المضخة إلى Firebase باستخدام
Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "plant/temperature", temperature);
Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "plant/humidity", humidity);
Firebase.RTDB.setInt(&fbdo, "plant/soil_moisture", soil_moisture);
Firebase.RTDB.setBool(&fbdo, "plant/pump_status", pumpOn);

## Slide 42: الميزات الأساسية للنظام
التحكم الذكي في الري:
  ري التربة تلقائيًا عند انخفاض نسبة الرطوبة.
  إمكانية التحكم اليدوي عبر Firebase.
التحديث الفوري للبيانات: يتم تحديث البيانات في الوقت الحقيقي باستخدام Realtime Database من Firebase
سهولة الاستخدام والتكامل:
  المشروع يعتمد على منصة Arduino الشهيرة وسهلة الاستخدام.
  تُبسّط إدارة البيانات.

## Slide 43: نتائج القراءات الأوله

## Slide 44: التحكم في الري

## Slide 45: المكتبات المستخدمه

## Slide 46: توصيل الاردينو بي قاعدة البيانات

## Slide 47: الأخطاء التي واجهتنا

## Slide 48: خطا 1
السبب:
المشكلة تحدث عندما يحاول البرنامج استدعاء مكتبة DHT.h لكنها غير مثبتة في بيئة Arduino IDE.
الحل:
لقد قمت بحل المشكلة بطريقة صحيحة عن طريق تحميل مكتبة أخرى مناسبة للتعامل مع حساس DHT.

## Slide 49: خطا 2
السبب:
الخطأ حدث لأن النظام أو المكتبة التي تستخدمها تتوقع أن يتم إدخال عنوان URL لقاعدة البيانات بدون الجزء https://. عند إضافة https:// يدويًا، قد يتسبب ذلك في حدوث تعارض أثناء محاولة الاتصال بقاعدة البيانات، حيث يتم إضافة البروتوكول مرتين، مما يؤدي إلى فشل الاتصال.
الحل:
قم بإزالة https:// من عنوان URL بحيث يبدأ مباشرة من اسم قاعدة البيانات

## Slide 50: النتائج

## Slide 51: النتائج

## Slide 52: النتائج

## Slide 53: الخاتمة
أثبت مشروع نظام الري الذكي باستخدام Arduino فعاليته في تحسين إدارة الموارد المائية وأتمتة عملية الري بطريقة مستدامة وعملية. بفضل تكامل المكونات المختلفة مثل مستشعر رطوبة التربة، DHT11، الريلاي، وحدة ESP8266، والبردبورد، نجح النظام في توفير المياه وتقليل الجهد اليدوي مع ضمان أداء دقيق وموثوق. كما أضافت ميزة التحكم اللاسلكي سهولة في الاستخدام ومرونة في المراقبة عن بُعد، مما يجعله خيارًا مثاليًا للزراعة الحديثة. يمثل هذا النظام نموذجًا عمليًا للتطبيقات الذكية في الزراعة مع إمكانيات واسعة للتطوير والتوسع مستقبلاً.